## Slide 1
COM UTILITZAR AQUESTES PLANTILLES?
Modifiqueu-les segons us convingui
Elimineu/substituïu tots els textos en vermell: són comentaris!
Guardeu cada dibuix per poder-lo reutilitzar!
Agrupeu-ho tot en un únic objecte i copieu-lo
P.e., enganxeu-lo a Word amb
“enganxa-ho amb opcions: imatge (metafitxer millorat)”

## Slide 2
TCP
IP
Ethernet
Pila de protocols
@IP + #protocol
#port
PECO
xarxa
Client C d’ECO a l’estació E1 i servidor S d’ECO a l’estació E2 tenen establerta una connexió TCP
L’adreça del socket del C és @IP 11.11.11.11, TCP i #port 11111
L’adreça del socket del S és @IP 22.22.22.22, TCP i #port 22222
C inicia la connexió amb el S, hi ha l’enviament i recepció de línies i el C acaba la connexió.
Com és el diàleg del protocol d’aplicació PECO? És a dir,
Com és el diàleg entre dues entitats d’aplicació ECO, “C ECO” i “S ECO”, cadascuna amb una adreça formada per [@IP, #protocol, #port]?
Com és el diàleg del protocol de transport (TCP)? És a dir,
Com és el diàleg entre dues entitats de transport TCP, “C TCP” i “S TCP”, cadascuna amb una adreça formada per [@IP, #protocol]?
interfície aplic.-usuari
E1
procés C
E2
procés S

## Slide 3
LIN
C ECO
S ECO
porta la línia
diàleg PECO
LIN
porta la línia
C ECO:
@IP 11.11.11.11,
#protocol 6 (TCP),
i #port 11111
S ECO:
@IP 22.22.22.22,
#protocol 6 (TCP),
i #port 22222
connexió TCP
iniciada pel C
desconnexió TCP iniciada pel C
LIN
LIN
Tot això, és clar, ho heu d’adaptar al vostre cas (a la vostra captura de paquets)

## Slide 4
SYN
SYN+ACK
ACK
diàleg TCP
C TCP
S TCP
C TCP:
@IP 11.11.11.11,
i #protocol 6 (TCP)
(el #port és 11111)
S TCP:
@IP 22.22.22.22,
i #protocol 6 (TCP)
(el #port és 22222)
TCP_DemanaConnexio()
TCP_AcceptaConnexio()
Ei, i el diàleg IP? No cal dibuixar-lo:
a IP només hi ha 1 missatge, el paquet IP, i 1 paquet IP porta a dins 1 paquet TCP, és 1 a 1; la seqüència, doncs, seria “igual” a la de TCP (però posant-hi IP)
Ei, i el diàleg Ethernet? No cal dibuixar-lo:
a Ethernet només hi ha 1 missatge, el paquet Ethernet, i 1 paquet Ethernet porta a dins 1 paquet IP, és 1 a 1; la seqüència, doncs, seria “igual” a la d’IP (però posant-hi Ethernet)
Anomeneu els paquets TCP així:
els missatges de petició d’inici de connexió i resposta (PIC i RP) són els paquets “SYN”, “SYN+ACK” i “ACK”
els missatges de petició de fi de connexió i resposta (PFC i RP), són els paquets “FIN”, “FIN+ACK” i “ACK” (o a vegades “FIN”, “ACK” “FIN” i “ACK”)
el missatge de confirmació positiva (BEN(N)) és un paquet “ACK sense info”, és a dir, un ACK que no porta informació; és acumulatiu
el missatge d’informació (I(N)) és un paquet “ACK amb info” (que alhora és també un BEN(M) acumulatiu en l’altre sentit); el flag PSH és “secundari” i a vegades acompanya els paquets “ACK amb info”
a més, pot ser que un paquet TCP porti alhora 2 missatges, p.e., I(N) d’un sentit i BEN(M) de l’altre, o I(N) i PFC, etc., que s’ajunten per estalviar paquets
Amb els 3 paquets SYN, SYN+ACK i ACK s’estableix la connexió
ACK amb info
ACK sense info
TCP_Envia()
ACK amb info
ACK sense info
TCP_Rep()
ACK amb info és un missatge d’informació
ACK sense info és un missatge de confirmació positiva acumulativa
FIN
FIN+ACK
ACK
TCP_TancaConnexio()
TCP_Rep() retorna 0
Amb els 3 paquets FIN, FIN+ACK i ACK s’acaba la connexió
Tot això, és clar, ho heu d’adaptar al vostre cas (a la vostra captura de paquets)